## Slide 1: LE VERRE ET SES PROPRIÉTÉS
Francis Picard (111 100 084)

## Slide 2: Plan de la présentation
Présentation générale
Fabrication du verre
Utilisation en construction
Verre blindé
Fibre optique

## Slide 3: Qu’est-ce que le verre?
Solide amorphe
     Refroidissement rapide
    Caractérisé par une température de transition vitreuse
Les verres courants sont à base d’oxyde de silicium (SiO2)
    Mais pas tous les verres contiennent de la silice
Il existe une grande variété de verres différents
    Dépend de la quantité de silice par rapport aux autres composantes
    Aucune formule chimique typique pour le verre

## Slide 4: Différence entre cristal et verre
Tout est dans la structure moléculaire
    Varie en fonction du temps de refroidissement
À ne pas confondre avec le verre de cristal
    C’est un type de verre auquel on ajoute du plomb
    ( près de 40% de la masse)

## Slide 5
Le temps de refroidissement
    Un refroidissement brutal augmente la résistance aux chocs et à la flexion, car il y a développement de contraintes de flexion en surface
La composition du verre
    La composition de verre a un impact direct sur
    les liaisons chimiques
Mode de fabrication
    Un verre trempé ou durci résiste davantage aux contraintes de flexion
      (refroidissement plus rapide en surface qu’en profondeur)
Pour augmenter la résistance des verres, on peut modifier les paramètres suivants :

## Slide 6: Température de fusion
La température de fusion dépend de la composition du verre.
    Entre 800 °C à 1400 °C : zone de fusion du verre
    Fusion de la silice cristalline : 1730 °C
    Fusion de la silice mélangée à un fondant : 1400 °C

## Slide 7: Composition des verres de silice courants
Ajout d’un élément alcalin (Ex. sodium)
    Facilite la fusion du verre
    Oxyde modificateur de réseau
    Facilement soluble dans l’eau
Ajout d’un alcalino-terreux
    Limite la solubilité du verre
    Améliore la résistance chimique
    Impacts sur la température de fusion

## Slide 8: Transparence & Couleurs
En raison des liaisons covalentes polaires
Aucun électron libre dans la structure
Ni absorption d’énergie ni émission de photons
Les verres de couleur sont obtenus grâce aux oxydes de métaux présents sous forme d’impuretés dans la matrice

## Slide 9: Couleur des verres
Les métaux de transition ont des niveaux d’énergie partiellement remplis
     Absorption de photons
Dépend de l’élément utilisé
     Fer (II) = coloration verte
     Fer (III) = coloration jaune pâle
    Cobalt = coloration bleue
    Nickel = coloration grise
    Manganèse = coloration violette
Dépend elle aussi de l’environnement et de la symétrie (Ex. Cobalt)

## Slide 10: Réactions chimiques
Peu réactif chimiquement, mais réagissent avec les solutions aqueuses
    Solutions acides
    Échange d’ions alcalins du verre avec
    les ions H+ de la solution
    Origine de la détérioration des
    vitraux médiévaux
    Solutions basiques
    Rupture des liaisons Si-O
    Dans l’eau pure
    Formation de Na-OH
    L’eau devient basique

## Slide 11: Fabrication du verre
Série de chauffages et de modelages
Différents processus de mise en forme
 Soufflage  Pressage  Laminage
 Coulage  Flottage

## Slide 13: Exemple : verre sodocalcique
Silice
Oxyde de sodium
Oxyde de calcaire
Produits chimiques divers
À ce mélange, on additionne aussi du calcin avant de mettre le tout au four.

## Slide 14: Le Calcin
Débris de verre recyclé ajoutés à la fabrication
Économie d’énergie et réduction des émissions de CO2

## Slide 15: Chauffage
Le mélange est ensuite fondu à 1500°C
La «pâte visqueuse» résultante se nomme paraison

## Slide 16: Mise en forme
Pression par air comprimé pour donner une forme à la paraison
Mise en forme du verre selon la méthode désirée
Ex: par soufflage
Soufflage industriel
Soufflage manuel

## Slide 17: Recuisson, contrôle et emballage
Le verre est ensuite chauffé à nouveau dans une arche de recuisson (solidité)
Traitements de surface à chaud et à froid (rayures)
Contrôle de qualité par faisceaux lumineux et inspection manuelle
Empaquetage
Expédition

## Slide 18: Le verre comme matériau de construction
Peu avant l’an 0
    Première utilisation du verre pour fabrication de vitraux dans les maisons bourgeoises
De 1150 à 1500 (époque gothique)
    Valeur élevée du verre, utilisation dans les églises et les cathédrales
De 1500 à 1600
    Utilisation plus courante
    Hôtels de ville, palais, châteaux

## Slide 19: Les serres en verre
Première serre : en 1599 à Leiden aux Pays-Bas
Apogée : le Cristal Palace construit en 1851
     À Londres par l’architecte Joseph Paxton

## Slide 20: Les serres en verre
Grande perméabilité aux rayons dans le spectre visible

## Slide 21: Les serres en verre
Transmission de la lumière
Bloque les rayons infrarouges
     Les corps retransmettent l’énergie visible en chaleur qui demeure emprisonnée dans l’espace (Effet de serre)
Structure solide, mais cassante
Durabilité

## Slide 23: Le verre comme matériau de construction
19e siècle : Explosion de l’industrie du verre
    Diversification des techniques de fabrication
En 1900, Émile Foucault découvre qu’on peut obtenir des plaques de verre en étirant directement le verre liquide en fusion
    Fabrication de plaques de verre à la vertical
En 1900, Irving Colburn mit aussi au point une technique utilisant un cylindre plieur
    Fabrication de plaques de verre à l’horizontal
    Verre flotté

## Slide 25: Des verres photovoltaïques?
Les cellules photovoltaïques sont incorporées aux verres afin de développer l’énergie renouvelable
Bâtiments, téléphones intelligents, montres …
Technologie Wysips
Sunpartner technology
Micro centrales électriques solaires
En développement
Taux de transparence : 92%

## Slide 26: Le verre blindé

## Slide 27: Le verre blindé
Il s’agit d’un «faux» verre
    Épaisses couches de verres laminés dans lesquelles on retrouve des couches de polycarbonates (PVB) ou des couches de polyuréthanes
    La résistance provient du polymère
    les fissures visibles sont des entailles dans le verre

## Slide 28: Les fibres optiques
Transport de l’information
2 densités de verre différentes
Revêtement de protection
Principe de réflexion totale interne
     Réflexion totale de la lumière qui se produit lorsque l’angle d’incidence dépasse l’angle critique

## Slide 29: Les fibres optiques
Principe inspiré de l’expérience de Jean-Daniel Colladon
    Jet d’eau déversé par le trou d’un réservoir
    La lumière ne voyage pas uniquement en ligne droite
Premières utilisations :
    Endoscopie
    Vérifications aéronautiques
    (Sur de courtes distances)
Essor à la suite de l’invention du laser (1960)

## Slide 30: Les fibres optiques
    L’ indice de réfraction du cœur est légèrement plus élevé que l’indice de réfraction de la gaine
    Fibre à saut d’indice
       Décalage important du rayon initial
    Fibre à gradient d’indice
      Redirection du faisceaux vers le centre du cœur
    - Fibres monomodes (meilleures performances)
On privilégie la silice très pure, car peu de pertes optiques

## Slide 31: Les fibres optiques
Codage : Système binaire
    1 : Impulsion lumineuse
    0 : Absence d’impulsion
DEL : Signal lumineux
(émetteur)
Phototransistor : Reçoit et convertit le signal lumineux en signal électrique (récepteur)
Amplificateur et répéteurs : régénèrent le signal pour le conserver tout au long du parcours

## Slide 32: Les fibres optiques

## Slide 33: Résumés des concepts prescrits au secondaire
Familles du tableau périodique (alcalins/ alcalino-terreux)
L’ionisation (structure du verre et réaction acide/base)
Recyclage de la matière (Recyclage du verre, calcin)
Conceptions technologiques (Fabrication de verre, d’une serre)
Propriétés optiques ( réflexion, diffusion, diffraction, etc.)
Types d’énergie (Énergie solaire)
Transformations de la matière
Propriétés des matériaux
  Point de fusion
  État de la matière
  Densité, volume et masse

## Slide 34
http://www.udppc.asso.fr/bupdoc/consultation/article-bup.php?ID_fiche=6248
Sources
https://fr.verallia.com/fabrication-du-verre/notre-savoir-faire-en-film
https://www.glastroesch.ch/uploads/tx_lwgtbrochures/bro_glas-und-praxis_fr.pdf
http://www.arguscontrols.com/resources/Light-and-Lighting-Control-in-Greenhouses.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EibjrMy1TtI
http://aghasafetyglass.com/understands-bullet-proof-glass
http://cvardon.fr/Fibre%20optique.pdf
http://www.natura-sciences.com/energie/wysips-sunpartner-photovoltaique-invisible728.html
http://www.bilan.ch/techno-plus-de-redaction/panneaux-photovoltaiques-transparents-verre
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00374470/document
ftp://ftp.univ-orleans.fr/theses/miriam.chligui_2130_vm.pdf